Приложение

- Условия сотрудничества

  - Наличие юридического лица старше одного года с членством в СРО.

  - Возможность предоставления специалистам ЗАО «МИЭЛЬ – БРОКЕРИДЖ КОНСАЛТИНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ»  для демонстрации объектов строительства.

  - Наличие опыта строительства по современным энергосберегающим технологиям (DURISOL, YTONG, поризованный кирпич).

  - Ориентированный подход на качественное массовое строительство объектов.

  - Сметная стоимость строительства с учетом указанных ниже конструктивных элементов жилых домов не должна превышать 12 500 рублей за кв. метр.

  - Срок строительства без учета погодных условий должен составлять не более
3 календарных месяцев за вычетом праздничных дней.

  - Наличие постоянных специализированных бригад славянской внешности в единой униформе.

  - Наличие в компании инженерно-технических работников с высшим или специальным строительным образованием.

- Перечень конструктивных элементов жилого дома

  - Фундамент

    - Устройство свайного армированного фундамента, глубиной 2 м, в том числе монолитные железобетонные ростверки из бетона М300, устройство горизонтальной гидроизоляции в 2 слоя.

  - Конструктив дома

    - Внешние энергосберегающие экологически чистые монолитные стены DURISOL DSs 30/12 или Ytong 380+5 или Паризованный кирпич 380 + 5, с утеплителем и естественной звукоизоляцией свыше 60дЦб.

    - Внутренние звуконепроницаемые несущие монолитные стены DURISOL DMi25/18 или Ytong или кирпич

    - Перекрытия: железобетонные пустотелые плиты 160 мм заводского изготовления или монолитные железобетонные перекрытия толщиной 150 мм.

    - Устройство стропильной системы кровли с обработкой древесины огне- био- защиты, обшивка скатов, обустройство карнизов.

    - Устройство тепло и звукоизоляции сплошной из плит минераловатных Isover (или аналог) толщиной 150 мм пароиззоляция из супердиффузионной пленки в один слой.

    - Кирпичная кладка с армированием стен воздуховодов и дымоходов из глиняного кирпича М100.

    - Входные (парадная и котельная) металлические двери российского производства. Дверь сплошная, с замком паук, со звукоизоляцией.

    - Двухкамерные распашные металлопластиковые окна, включая балконные двери с замком, согласно проекту.

  - Коммуникации и оборудование

    - Монтаж гильз для проводки в дом внешних инженерных сетей (канализация, водоснабжение, электричества)

  - Отделочные работы

    - Монтаж металлочерепицы «М-28» PE производство фирмы УНИКМА. Цвет на выбор.

    - Монтаж бетонной входной лестницы согласно проекту и перилами из стали с покраской.

    - Монтаж бетонной входной лестницу в котельную согласно проекту и перилами из стали с покраской.

    - Черновая деревянная лестница с деревянными перилами на второй этаж.